Грамотно преподнести себя через рекламу - тоже искусство!

КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧНЫХ КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Информация о взаимозаменяемости компрессоров, выпускаемых различными производителями, необходима для подбора компрессора при ремонте холодильного оборудования. Ниже приведены сведения о совместимости компрессоров различных моделей и торговых марок, сгруппированные по типу хладагента:  в таблице 1 даны параметры компрессоров, работающих на хладагенте R134a,  в таблице 2 - на хладагенте R12 и  в таблице 3 - на хладагенте R600a. Для удобства подбора компрессора указан тип и приблизительный литраж холодильника или морозильника, в котором применяется агрегат данной модели. Фреон R134a Таблица 1 (начало) Мощность, л.с. Тип изделия и объем, л Марка и модель компрессора Однодверный холодильник Однодверный холодильник Морозильник ZEM Aspera Еmbraco Danfoss L'Unite Hermetique Necchi 1/12 160 120 90 TL2.5F AZ1320Y ETR3 1/10 200 160 120 GD36AA BP1058Z TL3F TLSE3F TL3G AZ1330Y ETR3,5 1/8 220 240 200 GL45AA GL45AN* BP1084Z EM45HNR EM140 TL4F TLES4F TL4G AZ1335Y AZ1339Y AZ1345Y ETR4 HETR4 1/6 400 325 270 GL60AA GL60AN* BPM1111Z EMI60HER EM150 EM165 TL5F TLS5F TL5G TLES5F AEZ1358Y AEZ1348Y ET5R HETR5 ESC5 ETR5,5 HETR5,5 1/5 500 410 350 GL75AA GL80AN* NB1116Z B3117Z* FF17,5HAK FGS70HA FGV70HA NL6F NLE6F TLS6F TLSE6F FR7,5G AEZ1365Y ESR7 ESR7K ESC7 HHESR7 1/4 600 480 400 GL90AA GL90AN* GL99AA(+) NB1118Z B3119Z* FFI8,5HAK FGS90HA FGV80HA NL7F TLS7F TLES7F FR8,5G AEZ1380Y ESR8,5 ESR8,5K HHES8,5 ESC9 ESC9K HHEESR9 1/4 800 600 500 NLF9F NLE9F FR10G 1/3 1200 800 600 E1121Z NL11F FR11G ESC11K HHESR11 ESC13K Таблица 1 (окончание) Мощность, л.с. Тип изделия и объем, л Марка и модель компрессора Однодверный холодильник Однодверный холодильник Морозильник Electrolux Samsung Verdichter Matsushita TEE Tecumseh Goldstar 1/12 160 120 90 GD30AB GD30AA GD36AB OF605H OF700 OF700H AZ47Y 1/10 200 160 120 GL35AA GD40AA GD40AB AZ68Y 1/8 220 240 200 GL45AA GL45AB GL40AA GL40AB VD143QLIU2 OF789H OF789 SB43C90 SB48C10 SB51C SB48 AZ82Y NR45 1/6 400 325 270 GL60AA GL60AB GL50AA GL50AB VD152QLIU2 OF1033A OF1033H SB51C10 D66C AZ107Y AZ90Y 1/5 500 410 350 GL80AA GL80AB GL70AA GL70AB VD162QLIU2 D66C13 D77C15 DA66 AE123Y AZ121Y V69 1/4 600 480 400 GL99AA GL99AB GL90AA GL90AB GL90AB GL99AD GL99AL SK170QLIIU D91C18 D77 DA77 AE148Y V80 V88 1/4 800 600 500 AE176Y 1/3 1200 800 600 GP12BB GP12AB DA91C AE196Y Фреон R12 Таблица 2 (начало) Мощность, л.с. Тип изделия и объем, л Марка и модель компрессора Однодверный холодильник Однодверный холодильник Морозильник ZEM Aspera Еmbraco Danfoss L'Unite Hermetique Necchi 1/12 160 120 90 PW3,5K7 PW3K6 TL2,5A TL2,5B Z1320A AE127 1/10 200 160 120 BP1058A PW3,5K6 PW3,5K7 TL3A TL3B AZ1328A AEZ1332A AE10Z7 ESM3 1/8 220 240 200 L45AV BP1084A PW4,5K9 EM40NP PW4,5K7 TL4A TL4B AZ1335A AEZ1336A AE8ZA7 ESM4 1/6 400 325 270 L55AV BP1111A PW5,5K9 PW5,5K11 EM55NP TL5A AZ1345A AZ1340A AEZ1343A AE6ZA7 AE66ZD7 ESM5 1/5 500 410 350 L76AV L76BV* BP1116B B3117A* PW7,5K14 FF7,5BK FF7,5BKW FF6BK FR7,5A NL6A FR7,5B AZ1355D AEZ1360A AE5ZF9 ESM7 1/4 600 480 400 L88AV L88BV* B1118B B3118B* B3119B PW9K18 PW11K22 FF8,5BK FF8,BKW FR8,5A NL7A FR8,5B AEZ1380A AE4ZF11 AEZ1480B ESM8 1/4 800 600 500 FR10A FR10B ESM9 1/3 1200 800 600 E1121A E3121A* FF108K SC12A AEZ1410D AE1410A ESM11 Таблица 2 (окончание) Мощность, л.с. Тип изделия и объем, л Марка и модель компрессора Однодверный холодильник Однодверный холодильник Мороз-к Electrolux Prescold Unidad Hermetica Matsushita LEC Bosch AEG 1/12 160 120 90 D36AS DS33AU L33AU AS14 FN24N45 FN25N40 FN29N60 V612 LK31,2 1/10 200 160 120 L40W L40AS L40AU AS12 LF14 12L264 1/8 220 240 200 L45AU L45AW AS8 D40AS L40AU FN43F67S FNE75WS5A S060LKAA S075LKAA 8L300 V792 LK39 LK45 1/6 400 325 270 L55AT L55AU AS6 AS66 FN5188S FNE100WS5 6L377 V1040 LK55,2 LK55,4 1/5 500 410 350 L76BW L76AW L76AT AM55ZF AM5ZF L55GR L65AS L76AS L76AT FN66F11S FN73F13S FNE125WS5 D115 5L476 V1350 1/4 600 480 400 L88BW L88AV L88FW AM4C L88AS L88AVBV L88BS L88BW D116 5L476 V1450 1/4 800 600 500 QM43 1/3 1200 800 600 P12BW P12FW L88GR L99GV L99CV FN91F17S FN110F22S D119 D122 4L690 3/4L766 3L831 Фреон R600a Таблица 3 Мощность, л.с. Тип изделия и объем, л Марка и модель компрессора Однодверный холодильник Однодверный холодильник Морозильник Aspera Danfoss Electrolux 1/12 160 120 90 TLES4K TLS4K HV44AH 1/10 200 160 120 BPM1058Y / 1072Y TLES5K TLS5K HV57AH 1/8 220 240 200 BPE1084Y TLES7K TLES6K TLS6K TLS7K HL70AH HL60AH HV67AH 1/6 400 325 270 BPE1111Y TLES9K TLESS8K TLS8K NLE9K TLS9K HL99AH HL90AH HL80AH 1/5 500 410 350 NBM1116Y NLE13K NLE10K NL10K NLE11K NL11K HP14AH HP12AH 1/4 600 480 400 NBM1118Y NLE15K NL15K HP16AH 1/3 1200 800 600 HP18AH * - модели с дополнительным масляным охлаждением Источник: Бытовая холодильная техника. СОЛОН-Пресс (Москва)/ Общая редакция Родина А.В., Тюнина Н.А.